Σημειακοί Ρύποι v5.0 - Τεύχος Υπολογισμών Copyright ©1996-2010 TechnoLogismiki www.technologismiki.com

Περιεχόμενα

Στοιχεία μελέτης	3

Δεδομένα	3

Δεδομένα Πηγής	3

Μετεορολογικά Δεδομένα	3

Ανάγλυφο Εδάφους	3

Απλό ανάγλυφο	3

Επίπεδο ανάγλυφο	3

Αποτελέσματα	3

# Στοιχεία μελέτης

| Τίτλος: | Volume source example |
| --- | --- |
| Μηχανικός: | TechnoLogismiki |

# Δεδομένα

## Δεδομένα Πηγής

| Τύπος | Όγκος |
| --- | --- |
| Ρυθμός εκπομπής (g/s) | 1.00000 |
| Ύψος εκπομπής πηγής (m) | 10.000 |
| Αρχική πλευρική διάσταση (m) | 50.000 |
| Αρχική κατακόρυφη διάσταση (m) | 20.000 |
| Ύψος αποδέκτη πάνω από το έδαφος (m) | 0.000 |
| Συντελεστής διασποράς | Αγροτικός |

## Μετεορολογικά Δεδομένα

Πλήρης μετεωρολογία (όλες οι ατμοσφαιρικές σταθερότητες και ταχύτητες ανέμου)

## Ανάγλυφο Εδάφους

### Απλό ανάγλυφο

### Επίπεδο ανάγλυφο

| Ελάχιστη απόσταση (m) | 100.000 |
| --- | --- |
| Μέγιστη απόσταση (m) | 1000.000 |

# Αποτελέσματα

-------------------------

A. Δεδομένα και παραδοχές

-------------------------

Ροή άνωσης (m4/s³)= 0.0000

Ροή ορμής (m4/s²)= 0.0000

-----------------------

B. Αυτόματες αποστάσεις

-----------------------

Υψόμετρο αναγλύφου 0.000 (m) πάνω από τη βάση της καμινάδας χρησιμοποιήθηκε για τις ακόλουθες αποστάσεις

ΑΠΟΣ ΣΥΓΚ U10M USTK ΥΨ ΑΝΑ ΦΛΕΒΑ SIGMA SIGMA

(m) (ug/m³) ΣΤΑΘ (m/s) (m/s) (m) h (m) y (m) z (m) DWASH

------- ---------- ---- ----- ----- ------ ------ ------ ------ -----

100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

200.0 239.5 6 1.0 1.0 10000.0 10.0 55.7 21.4 NO

300.0 224.1 6 1.0 1.0 10000.0 10.0 58.6 21.8 NO

400.0 209.1 6 1.0 1.0 10000.0 10.0 61.5 22.4 NO

500.0 195.7 6 1.0 1.0 10000.0 10.0 64.4 23.0 NO

600.0 183.8 6 1.0 1.0 10000.0 10.0 67.3 23.5 NO

700.0 173.0 6 1.0 1.0 10000.0 10.0 70.1 24.1 NO

800.0 163.2 6 1.0 1.0 10000.0 10.0 73.0 24.6 NO

900.0 154.4 6 1.0 1.0 10000.0 10.0 75.8 25.1 NO

1000.0 146.3 6 1.0 1.0 10000.0 10.0 78.7 25.6 NO

Μέγιστη ωριαία συγκέντρωση στο ή πέρα από 100.000 (m):

109.0 257.5 6 1.0 1.0 10000.0 10.0 53.0 20.8 NO

DWASH= Σημαίνει ότι δεν έγιναν υπολογισμοί (Συγκέντρωση = 0.0).

DWASH=NO Σημαίνει ότι δεν έγιναν υπολγοισμοί κατωρεύματος λόγω κτιρίου.

DWASH=HS Σημαίνει ότι έγινε χρήση του κατωρεύματος Huber - Snyder.

DWASH=SS Σημαίνει ότι έγινε χρήση του κατωρεύματος Schulman - Scire.

DWASH=NA Σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται το κατώρευμα (X<3*LB).

----------------------------------

C. Περίληψη αποτελεσμάτων μοντέλου

----------------------------------

Διαδικασία υπολογισμού Μέγιστη συγκέντρωση (ug/m³) Απόσταση του μέγιστου (m) Υψόμετρο αναγλύφου (m)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απλό ανάγλυφο 257.464 109.000 0.000

Τα αποτελέσματα δεν περιέχουν τυχόν συγκεντρώσεις περιβάλλοντος.